## Slide 1
تانن
برای رنگرزی با بعضی از گیاهان نیاز به دندانه کردن لیف نمی‏باشد چون این گیاهان خودشان حاوی دندانه های گیاهی می‏باشند ... این دندانه ها به تانن tanenیا مازو یا مازوج معروفند ... تانن هم می‏تواند درون گیاه باشد مانند پوست انار و گردو و هم می‏تواند بر اثرپاد زهری که درخت در مقابل نیش حشرات می‏سازد بوجود بیاید .‌‌.. بهرحال هر نوعی که باشند دارای اسیدهای گالیک و گالکانیک هستند که به سبب داشتن گروههای زیاد هیدروکسیل می‏توانندپیوند قابل قبول و محکمی با لیف (آنهم در غیاب دندانه های فلزی ) بدهند .

## Slide 2
البته می‏توان برای کسب ثبات عالی و همچنین تغییر رنگ رنگینه از دندانه های فلزی هم استفاده نمود .
گیاهان دارای تانن عبارتند از پوست گردو ؛ پوست انار ؛ سماق ؛ هلیله ؛گزنه ؛ اکالیپتوس ؛ جفت و پوست پسته و ....
ساختمان تانن ... همانطور که می‏دانید تانن حاوی گروههای هیدروکسیل (Oh )فراوانی هست که میتوانند پیوند محکمی با لیف بدهند‌
تانن همان ماده ای است که باعث می شود وقتی میوه های نرسیده را می خوریم در دهانمان احساس گسی کنیم. تانن به صورت بیولوژیکی در گیاهان وجود دارد تا از آن ها در مقابل آفات محافظت کند و با طعم تلخ و گسی که ایجاد می کند آفات را از گیاه دور نگاه می دارد.

## Slide 3
تانن ها (یا تانوئید) یک کلاس از مولکول های بیو مولکول پتانسیل و پلی فنولی هستند که به پروتئین ها و سایر ترکیبات ارگانیک مانند اسیدهای آمینه و آلکالوئید ها متصل شده و رسوب می کنند. تانن ها در مواد طبیعی و مواد آلی، از جمله برگ و چوب حضور دارند. تانن یک ماده شیمیایی زرد یا قهوه ای است که در فرایند ساخت چرم و رنگرزی نیز استفاده می شود.
دندانه یک مکمل برای ایجاد ثبات و ماندگاری مواد رنگزا در فرایند رنگرزی است و انواع دندانه که به صورت کلی به دو دسته دندانه های نباتی و دندانه های معدنی تقسیم می شوند.

## Slide 4
انواع دندانه : دندانه های نباتی
برخی گیاهان در قسمتهای مختلف خود موادی دارند که خاصیت تثبیت کننده دارد یعنی قادر هستند، در فرایند رنگرزی باعث ثبات و ماندگاری مواد رنگزا بشوند. این مواد تثبیت کننده تاتن و مازوج نامیده می شوند. البته مواد دیگری مانند اسید تانیک، تانن، اسید گالوتانیک، گالوتانن و اسید دی گالیک در برخی گیاهان وجود دارند که کارشان تثبت کردن رنگ است. نکته ای که در اینجا باید ذکر شود اینکه همه این دندانه های نباتی به صورت یکجا در میوه و یا گیاهان جمع نشده اند و برخی از میوه ها و گیاهان فقط دو یا سه مورد از این دندانه های نباتی را دارند. مثلا پوست و میوه درخت بلوط و سماق به میزان زیادی تانن دارد البته تانن موجود در این گیاهان انواع مختلفی داشته که شامل موراد ذیل است:

## Slide 5
1-دسته اول تانن هایی هستند که رنگ آبی سیاه تولید می کنند. این دندانه های نباتی قادرند املاح فریک را به آبی سیاه تبدیل کرده و برخی از آنها در پوست بلوط، سماق و پوست درخت غان وجود دارند. برای بدست آوردن این دندانه های نباتی از پوست این گیاهان استفاده می کنند.
2-برخی تانن ها هستند که با استفاده از املاح فریک رنگ سبز تولید می کنند. این دندانه های نباتی را می توانند در گیاه ترشک پیدا کرده و از آن استخراج کنند.
3-تانن هایی که املاح فریک را به رنگ خاکستری متمایل به سبز تبدیل می کنند، در گیاهانی مانند گزنه یافت می شوند.

## Slide 6
روش های استخراج تانن ها
برای بدست آوردن انواع دندانه های نباتی دو روش وجود دارد:
1-اول اینکه دندانه های نباتی و تانن های موجود در آنها به صورت طبیعی در گیاه وجود داشته و از آن استخراج می شوند.
2-برخی دندانه های نباتی و تانن ها هستند که بر اثر نیش پشه ای به نام PEMHIGUS UTRIVULAIUS ساخته می شوند. این نوع تانن ها را دندانه های نباتی پاتولوژیک و مازو هم می گویند. در ایران در منطقه کردستان بلوط هایی هستند که در اثر نیش پشه حدودا 70 درصد مازو تولید می کنند. طریقه مصرف مازوها به این شکل است که برگ خشک درخت بلوط را سائیده و داخل دیگ های بزرگ مسی می جوشانند و بعد از صاف کردن از عصاره آن در رنگرزی استفاده می کنند. مازو عموما برای ایجاد رنگ های تیره استفاده شده و قدرت ترکیبی بالایی با مواد قلیایی دارد.
حمید عبداللهی _آذر 99