## Slide 1: روشهای سنتز نانوذرات

## Slide 5: روشهاي توليد و ساخت نانو مواد
دنياي ماكرو
دنياي اتمي
Bottom Up
تركيب و دركنار هم قرار
دادن مواد براي رسيدن به
محصول مورد نظر
Top Down
كاهش ابعاد تا رسيدن
به محصول مورد نظر
دنيايي در مقياس نانو

## Slide 20: روشهاي توليد و ساخت نانو مواد (روش های شيميايي)
روش های آبی (Aqueous Methods)
روش های غير آبی (Non-aqueous Methods)
روش های سونوشيمی (Sono-chemical Methods)
روش های اورگانومتاليک (Organo-metallic Methods)
روش های رسوب الکتروشيميايی (Electro-deposition Methods)
روش های رسوب از محلول (Solution Deposition)
روش های سل- ژل (Sol-Gel)
...

## Slide 31: روش های سنتز شیمیایی
در بسیاری از سنتزهای نانو ، هدف تهیه نانوذرات تک‌پخش (Monodisperse) است.

## Slide 32: روش های سنتز شیمیایی
روند سنتز زمانی ارزشمند است که تغییرات در اندازه ذرات محصول کمتر از 5% باشد.
نانوذراتی که گستره اندازه (Size Distribution) محدود دارند، خصوصیات همگن و ویژه‌ای را از خود نشان می‌دهند.
تنها چنین نانوساختارهایی این قابلیت را دارند که به طور گسترده در محصولات صنعتی به کار روند.
ارائه روش های سنتز نانومواد در مقیاس بالا (Large Scale) که منجر به تولید ذرات تک‌پخش و همگن می‌شوند، بسیار قابل توجه است.

## Slide 33: روش های سنتز شیمیایی
سنتزهای شیمیایی روش‌هایی را در بر می‌گیرند که شامل رسوب‌گیری (Precipitation) از فاز مایع (یا محلول) است.
این روش‌ها در مقابل روش‌های مکانیکی سنتز نانومواد (معمولاً رویکردهای بالا به پایین) و روش‌های فیزیکی (معمولاً روش‌های سنتز از فاز گازی) قرار می‌گیرند.

## Slide 34: روش های سنتز شیمیایی
دیگر نامهای این روش در برخی متون:
روش های سنتز تر یا مرطوب (Wet Synthesis Methods)
سنتز از فاز محلول (Solution Phase Synthesis)
در این حالت گونه‌های محلول به فرم شیمیایی نامحلول (یا کم‌محلول) تبدیل می‌شوند.

## Slide 35: روش های سنتز شیمیایی
روش‌های شیمیایی سنتز نانومواد، از آن جهت که از رویکردهای پایین به بالا (Bottom Up Method) محسوب می‌شوند...
  توانایی مهندسی نانوساختار و همچنین اصلاح سطح (Surface Modification) را فراهم می‌آورند.

## Slide 36: روش های سنتز شیمیایی
روش‌های سنتز از فاز محلول همانند روش‌های فیزیکی (و برخلاف بسیاری از روش‌های مکانیکی)، علاوه بر نانوپودرها...
  قابلیت ساخت لایه‌نازک (Thin Film) با فناوری‌ نانو را داراست.
روش‌های شیمیایی در مقایسه با روش‌های فیزیکی به امکانات ساده‌تر و ارزانتری نیازمندند.
  این خود یک مزیت عمده در مقیاس تحقیقات آزمایشگاهی و همچنین تولیدات صنعتی محسوب می‌شود.

## Slide 37: روش های سنتز شیمیایی
روش های سنتز شیمیایی شامل موارد زیر است:
تخریب حرارتی (Thermal Decomposition)
سولوترمال و هیدروترمال (Solvothermal and Hydrothermal)
سنتز در میکروامولسیون (Microemulsion)
مایسل معکوس (Reverse Micelle)
سل-ژل (Sol-Gel)
روش های ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation)

## Slide 38: روش ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation Synthesis)
روش ترسیب شیمیایی، اصلی ترین و جزء اولین‌ها در میان روش‌های شیمیایی ساخت نانوذرات است.
این روش گاه به طور دقیق‌تر روش هم رسوبی (Co-precipitation) نیز نامیده می‌شود، چون...
  هم‌رسوبی فرآیندی ‌است که در آن ‌ماده ای محلول در محیط به ساختاری نامحلول تبدیل می‌شود.

## Slide 39: روش ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation Synthesis)
فرآیند رسوب‌گیری شیمیایی مراحل هسته‌زایی (Nucleation) و رشد (Growth) را در بر دارد.
  کنترل همین دو مرحله است که منجر به تولید محصولات با کیفیت می گردد.

## Slide 40: روش ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation Synthesis)
بسیاری از ترکیباتی که با این روش (در دماهای پایین) ایجاد می‌شوند، حالت بی‌شکلند.
لذا برای به‌دست آوردن محصولاتی با ساختار بلوری مناسب...
  انجام فرآیندهای حرارتی ثانویه همچون کلسینه شدن یا بازپخت ضروری است.
فرآیندهای حرارتی ثانویه‌ می‌توانند منجر به کلوخه‌ای شدن و کاهش کیفیت ذرات محصول شوند.
  از همین رو تهیه ذرات تک‌پخش با روش ترسیب شیمیایی به سختی مهیا می‌شود.

## Slide 41: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
این واکنش‌ها به صورت کلی فرآیندهای سنتزی هم‌رسوبی (Coprecipitation) نامیده می‌شوند و شامل انواعی از واکنش های زیر می باشند:
واکنش‌های رسوبی (Precipitation)
اکسایش-کاهش (Redox)
فرآیندهایی همچون آب‌کافت (Hydrolysis)
گرماکافت (Thermolysis)
بسپارش (Polymerization)
تراکم (Condensation)

## Slide 42: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
واکنش‌های رسوبی (Precipitation Reactions):
زمانی که غلظت ترکیب از حلالیت آن فراتر می‌رود، ماده شروع به رسوب کردن می‌کند.
گاه رسوب گیری در شرایط فوق اشباع صورت می‌گیرد.
معمولاً واکنش‌های جانشینی متقابل (Metathesis Reaction) می‌توانند منجر به تولید جامد یونی‌ کم‌محلول شوند، که محصول رسوبی را ایجاد می‌کند.
گاه این واکنش به‌طور ساده واکنش جانشینی دوگانه (Double Displacement) خوانده می‌شود.

## Slide 43: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
شمای کلی واکنش جانشینی دوگانه و واکنش بین نمک نیترات نقره و سدیم کلرید:
کلرید نقره کم محلول است و تقریباً به محض تولید در محلول، رسوب می‌کند.
محصول سدیم نیترات که با (aq) در معادله نمایانده شده، در محیط آبی محلول است و به صورت یون‌های مجزای Na+ و NO3- وجود دارد.
این یون‌ها تنها نقش همراه (Contour Ion) یا ناظر (Spectator Ion) را داشته‌اند و خود در واکنش شرکت نکرده اند.

## Slide 44: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
با حذف یون‌های ناظر، می‌توان واکنش کلی را به‌صورت زیر نوشت:
یون‌های نقره و کلرید (بر خلاف کاتیون سدیم و نیترات)...
تنها در غلظت بسیار پایین می‌توانند در کنار یکدیگر در محلول آبی حضور داشته باشند.
این یونها سریعاً تشکیل رسوب می دهند.
در جهت عکس معادله بالا می‌توان گفت که...
  رسوب کلرید نقره به‌میزان کم در محیط آبی محلول است و بر اثر انحلال ناچیز، مقدار اندکی از یون‌های نقره و کلرید آزاد در محیط ایجاد می‌گردد.

## Slide 45: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
واکنش جانشینی ترسیبی ساده با در نظر گرفتن ضرایب استوکیومتری:
رابطه تعادل ترمودینامیکی بین محصول و اجزای تشکیل دهنده‌ واکنش بالا بر حسب غلظت (به‌جای فعالیت)...
  با عبارت حاصلضرب حلالیت (Solubility Product) بیان می‌گردد:
عبارات درون براکت نشان دهنده غلظت گونه‌های A و B می‌باشند.
مقادیر Ksp و درنتیجه حلالیت برای برخی ترکیبات از جمله هیدروکسیدها (Hydroxides)، کربنات‌ها (Carbonates)، اگزالات ها (Oxalates) و کلکوژناید ها (Chalcogenides) در حلال آبی کوچک است.

## Slide 46: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
واکنش‌های اکسایش-کاهش (Redox):
هرچند واکنش‌های جانشینی دوگانه می‌توانند منجر به تشکیل ترکیبات کم‌محلول شوند، اما واکنش‌های دیگری نیز ترکیبات کم‌محلول را فراهم می‌آورند.
واکنش‌های اکسایش-کاهش با تغییر در عدد اکسایش اجزاء به‌کار رفته در واکنش همراه هستند.

## Slide 47: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
برای تهیه فرم نامحلول از یون فلزی در محیط آبی، به طور معمول از واکنش کاهش (Reduction) استفاده می‌شود.
نیم‌واکنش احیای فلز در زیر آورده شده‌است:
الکترون (ne-) در معادله بالا می‌تواند از اکسیداسیون یک عامل کاهنده شیمیایی فراهم می‌شود.

## Slide 48: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
همیشه در یک فرآیند اکسایش-کاهش شیمیایی (Redox)، دو ترکیب شیمیایی در کنار یکدیگر اکسید و احیا می‌شوند.
ترکیبی که اکسید می‌شود الکترون آزاد می‌کند و لذا کاهنده (Reducing Agent) نامیده می‌شود.
ترکیب دوم (در اینجا یون فلزی به عنوان اکسنده) باعث اکسیداسیون عامل کاهنده می‌شود.

## Slide 49: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
اینکه دو ماده در کنار یکدیگر در طی یک فرآیند اکسید و احیا نقش الکترون‌دهنده و الکترون‌گیرنده‌ را بازی کنند به....
پتانسیل استاندارد الکترودی (Standard Electrode Potential – E0) مربوط است.
این کمیت (E0) در اصل شاخصی از تمایل ترکیب شیمیایی جهت گرفتن و یا آزاد کردن الکترون است که از جداول مربوطه در کتب شیمی تجزیه قابل استخراج است.

## Slide 50: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
فرآیند آب‌کافت (Hydrolysis):
در فرآیند آب‌کافت، با افزایش یک مولکول آب در ساختار ‌ مولکول شیمیایی، شکست در پیوند خاصی از مولکول اولیه اتفاق می‌افتد.
  با دخالت یک‌مولکول آب، مولکول اولیه (معمولاً) به دو بخش می‌شکند.

## Slide 51: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
در بسیاری موارد مولکول آب نیز خود می‌شکند و هر جزء آن به بخشی از مولکول اولیه متصل می‌شود.
حتی در محیط آبی خالص نیز، آب به یون‌های هیدروکسیل (Hydroxyl, OH-) و هیدرونیوم (Hydronium, H3O+) تفکیک (Dissociation) می‌شود.
گاه یون‌های هیدرونیوم به‌راحتی به صورت یون پروتون (Proton, H+ ) نمایش داده می‌شوند.
واکنش تفکیک مولکول‌های آب:
شمایی از فرآیند آب‌کافت یک گروه عاملی بر سطح ابرمولکول فولرن:

## Slide 52: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
آب‌کافت یکی از مراحل پایه‌ای در روش سنتزی سل-ژل (Sol-Gel) است.
فرآیند آب‌کافت در بسیاری موارد در مورد کاتیون‌های فلزی اتفاق می‌افتد.
فرآیند آب‌کافت برای یون‌های فلزی:
یون فلزی آب‌پوشیده (Hydrated) معمولاً در نهایت (بسته به pH محیط) به هیدروکسید فلز (Hydroxide) تبدیل می‌گردد.

## Slide 53: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
در بسیاری موارد، هیدروکسید فلزی پیش‌ماده مناسبی برای سنتز اکسیدهای فلزی است.
تبدیل هیدروکسید به اکسید فلزی معمولاً با فرآیندهای تخریب حرارتی (Thermal Decomposition) صورت می‌گیرد.
تبدیل مستقیم تیتانیوم کلرید (TiCl3) به اکسید تیتانیوم (TiO2) بر اثر آب‌کافت در حضور NH4OH اتفاق می‌افتد.

## Slide 54: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
فرآیند گرماکافت (Thermolysis):
واکنش گرماکافت (یا گاه تحت عنوان تخریب حرارتی، Thermal Decomposition)، به تخریب شیمیایی و برگشت‌ناپذیر یک ماده در دمای بالا اطلاق می‌شود.
اگر محصول باقی‌مانده از این فرآیند یک رسوب جامد باشد (مانند فرآیند تخریب حرارتی کمپلکس‌های فلز-آلی کربونیل فلزات)...
  می‌تواند به عنوان رویکردی جهت سنتز نانومواد مورد بررسی قرار گیرد.

## Slide 55: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
فرآیند بسپارش (Polymerization):
در طی فرآیند پلیمریزاسیون، مولکول‌های اولیه با پیوند شیمیایی به‌یکدیگر متصل شده و یک درشت‌مولکول ایجاد می‌کنند.
به مولکول‌های اولیه تک‌پار (Monomer) و به مولکول نهایی بسپار (Polymer) می گویند.

## Slide 56: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
فرآیندهای بسپارش می‌توانند افزایشی (Addition Polymerization) و یا تراکمی (Condensation Polymerization) باشند.
در فرآیند بسپارش افزایشی، مولکول‌های اولیه به سادگی به یکدیگر افزوده می‌شوند.
در بسپارش افزایشی این اضافه‌شدن با از دست دادن مولکول‌های ساده (مثل آب، الکل و ...) همراه است.

## Slide 57: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
نانوذرات پلیمری به‌خصوص در نانوپزشکی با استقبال فراوانی مواجه شده‌اند.
این استقبال به دلیل زیست سازگاری و کاربرد گسترده آنها در فرآیندهای انتقال دارو (Drug Delivery) می‌باشد.

## Slide 58: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
فرآیند تراکم (Condensation):
در فرآیند تراکم با اتصال مولکول‌های تک‌پار به یکدیگر، مولکول‌هایی به‌عنوان محصول جانبی ایجاد می‌شوند.
اگر مولکول آزاد شده آب باشد، این فرآیند عکس واکنش آب‌کافت به‌حساب می‌آید.
  در فرآیند آب‌کافت، بر اثر جذب آب، پیوند شیمیایی در مولکول شکسته می‌شود.
  در فرآیند تراکم، تشکیل پیوند باعث آزادسازی مولکول آب می‌شود.

## Slide 59: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
این فرآیند پایه‌ای ترین مرحله در فرآیند سل-ژل است.
معمولاً این مرحله همزمان و یا پس از فرآیند آب‌کافت اتفاق می‌افتد و منجر به تشکیل ساختارهای درشت‌مولکول به‌عنوان محصول می‌شود.
بر اثر این پدیده، محلول اولیه (سل) به مرور دارای گرانروی (Viscosity) بیشتر می‌شود و به‌سمت فاز جامد حرکت می‌کند.

## Slide 60: واکنش‌های شیمیایی در سنتزهای نانو
معمول‌ترین مثال از این روند، فرآیند تراکمی گروه های سیلانول (Si-OH) و تشکیل شبکه SiO2 می‌باشد.
گروه‌های سیلانول خود حاصل آب‌کافت گروه‌های آلکوکسید (Si-OR) است.

## Slide 61: بحث و نتیجه گیری
سنتزهای شیمیایی از مطلوب‌ترین روش‌های ساخت نانوذرات هستند.
این روش‌ها که به روش‌های سنتز تر نیز معروفند، بر پایه ترسیب ترکیبی با حلالیت کم‌ از محلول‌های آبی و غیر آبی عمل می‌کنند.
از این دسته می‌توان به روش‌های سنتزی هم رسوبی، سنتز در میکروامولسیون، سنتز با گرماکافت، روش سل‌-ژل و روش‌های سولوترمال-هیدروترمال اشاره نمود.
علاوه بر واکنش‌های رسوبی معمول که در شیمی واکنش های جانشینی خوانده می شوند، واکنش‌هایی نظیر اکسایش-کاهش نیز در روند سنتز نانوذرات به‌کار گرفته می‌شوند.

## Slide 62: بحث و نتیجه گیری
روش‌های شیمیایی سنتز نانوذرات می‌توانند فرآیندهایی همچون موارد برشمرده در زیر باشد:
آب‌کافت
تراکم
بسپارش
گرماکافت مولکول‌های پیش‌ماده

## Slide 66: تهیه نانومواد
روشهای معمول تولید نانوذرات:
فرآیند سل- ژل (روش محلولی)
تراکم بخار خنثی
آلیاژسازی مکانیکی یا برخورد با گلوله‌های پر انرژی
روش پلاسما
روش‌های الکتروشیمیایی
همه روشهای ذکر شده برای تولید حجم زیادی از نانو مواد استفاده می‌شوند.

## Slide 67: تهیه نانومواد
ازمیان روش‌های تولید نانوذرات...
روش سل - ژل دارای محبوبیت و کاربرد صنعتی بالاتری نسبت به روش‌های موجود است.
سل – ژل هم‌اکنون می‌تواند نانو ذراتی با کیفیت بالا (تولید ذرات با اندازه یکسان) را در حجمی زیاد تولید کند.

## Slide 68: تهیه نانومواد
روش سل - ژل قادر است همزمان دو یا چند نوع نانو ذره را با هم تولید کند.
با این روش با مخلوط کردن پیش ماده‌های سنتز دو یا چند فلز (یا اکسید فلز) مختلف با نسبت‌های معین قادر خواهیم بود که محصولات آلیاژی را در یک مرحله سنتز کنیم.
روش‌های دیگری که قادر به انجام چنین کاری می‌باشند:
روش پلاسما
روش‌های الکتروشیمیایی
چگالش از فاز
در مقیاس صنعتی هیچ کدام از روشها قادر به رقابت با روش سل - ژل نیستند.

## Slide 69: تهیه نانومواد
روش سل- ژل امکان ساخت کامپوزیتهای بسیار همگن و با خلوص بسیار بالا (با 99.99 درصد خلوص) را فراهم می‌کند.
این روش قادر است نانو مواد سرامیکی و فلزی را در دماهای بسیار پایین‌تری تولید کند:
حدود 70 تا 320 درجه سانتیگراد
در روشهای رایج محدوده دمایی بالا است:
بین 1400 تا 3600 درجه سانتیگراد

## Slide 70: تهیه نانومواد به روش سل-ژل
از دیگر دلایل محبوبیت روش سل – ژل:
سنتز در دماي پائين
ساده بودن ابزار انجام آن
تهيه محصولاتي با خلوص بالا
راندمان توليد بسیار بالا
تولید قطعات اپتیکی با اشکال پیچیده
سنتز تركيبات يكنواخت به صورت اكسيدهاي كامپوزيتی
امکان طراحي ترکيب شيميايي و به‌دست آوردن ترکيب همگن

## Slide 71: تهیه نانومواد به روش سل-ژل
از دیگر دلایل محبوبیت روش سل – ژل:
امکان استفاده از محصول به اشکال خاص مثل الیاف، آئروژل و پوشش سطوح
امكان استفاده از این فرايند براي سنتز مواد در حالت بي شكل و به كارگيري آنها جهت لايه‌هاي نازك
تولید مواد دارای خواص فیزیکی اصلاح شده مانند ضریب انبساط حرارتی پایین و ‏جذب اشعه ‏Uv‏ کم و شفافیت اپتیکی بالا

## Slide 72: تهیه نانومواد به روش سل-ژل
از دیگر دلایل محبوبیت روش سل – ژل:
تولید مواد متخلخل که اجازه غنی شدن با ترکیبات آلی و پلیمری را می دهد.
واكنش پذيري شيميايي بالای پیش ماده‌ها به دلیل انجام فرایند در فاز محلول
کنترل دقیق ساختار مواد با امکان تنظیم متغیرهای مرحله اولیه تشکیل سل و تشکیل ‏شبکه
سرمايه‌گذاري اوليه کم و کيفيت بالای محصولات

## Slide 73: روش سل-ژل
فرآيند سل- ژل روش جديدي نيست.
در سال 1800 «ابل‌من» به طور اتفاقي مشاهده کرد که تتراکلريد سيليکون (SiCl4) که در ظرفی رها شده بود، ابتدا هيدروليز و سپس به ژل تبديل شد.
در سال 1950 مطالعات گسترده‌اي در زمینه سنتز سراميکﻫﺎ و ساختارهاي شيشه‌اي با استفاده از اين روش آغاز شد.
با اين روش، بسياري از اکسيدهاي غيرآلي مانند TiO2، SiO2، ZrO2 سنتز شدند.

## Slide 74: روش سل-ژل
آئروژل‌ها یکی از محصولات فرایند سل- ژل هستند.
ساده‌ترین تعریف از یک آئروژل:
ژلی خشک، که با حذف رطوبت از یک ژل مرطوب به دست آمده باشد.
بسته به شیوه حذف رطوبت، ساختمان این ژل تا حد زیادی ساختار ژل خیس (ژل اولیه) را حفظ می‌کند.
ژل خیس را می‌توان با فرایندهای مختلفی آماده کرد.
به این روشها عموماً روشهای سل- ژل اطلاق می‌‌شود.

## Slide 75: روش سل-ژل
واکنش‌های شیمیایی درگیر در روش سل ژل:

## Slide 76: روش سل-ژل
ژل خیس، ژل خشک، آئروژل

## Slide 77: روش سل-ژل
در هر فرآیند شیمیایی (Chemical Process) محصول بدست آمده، حاصل واکنش‌های شیمیایی مختلف است.
در فرایند سل ژل واکنش‌های مختلفی رخ می‌دهد تا محصول نهایی بدست آید.

## Slide 78: مراحل فرآیند سل ژل
برای تولید محصول به روش سل – ژل لازم است ابتدا مقدمات و شرایط لازم برای واکنش ها را فراهم نمود.

## Slide 79: تهیه محلول همگن (Homogeneous)
در ابتدا لازم است محلولی همگن شامل حلال و پیش ماده‌هایی که قرار است در طول فرآیند، محصول نهایی را شکل دهند آماده گردد.
برای این کار ابتدا حلال ( آب، الکل، حلال‌های آلی یا نسبتی از آنها ) و پیش ماده (Precursor)، در ظرفی حل شده تا محلول همگن حاصل شود.
گاهی لازم است تا از ترکیب دو حلال با نسبت‌های معین استفاده شود تا پیش ماده به طور کامل در آن حل و محلول همگن حاصل شود.

## Slide 80: تهیه محلول همگن (Homogeneous)
مثال:
برخی از پیش ماده‌های آلی فلزی را ابتدا باید در یک حلال آلی قابل حل در آب حل کرد.
سپس محلول حاصل را در آب حل نمود.
در مواردی که پیش ماده مورد نظر نمک فلزی باشد به طور مستقیم در آب قابل حل بوده و نیازی به حلال آلی وجود ندارد.

## Slide 81: تهیه محلول همگن (Homogeneous)
پیش ماده‌های آلکوکسیدی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
طریق دیگر پیش برد روش سل – ژل، مسیر کلوئیدی است.
آلكوکسيدهای فلزی به عنوان پیش ماده روش سل-ژل يک دسته از خانوادة ترکيبات آلی فلزی می‌باشند که شامل...
يک بنيان آلی متصل به يک عنصر فلزی يا شبه فلزی می‌باشند .

## Slide 82: تهیه محلول همگن (Homogeneous)
مثالی که اخيراً بسيار مورد مطالعه قرار گرفته تترا اتوکسيد سيلسيم یا Si(OC2H5)4 می‌باشد.
این پیش ماده با نام تترا اتوکسی سيلان (TEOS ) نیز شناخته می‌شود.
در شکل زیر چند نمونه از آغازگرها متدوال برای سنتز اکسید سیلسیم آورده شده است.

## Slide 83: تشکیل سل (Sol)
پس از ساخت یک محلول همگن باید آن را به سل تبدیل کرد.
واکنش هیدرولیز (Hydrolysis) پایه این مرحله است.
کلمه هیدرولیز از ترکیب دو کلمه هیدرو + لیز تشکیل شده و مفهوم آن تجزیه بوسیله آب است.
اصطلاح تجزیه به هر موردی اطلاق می‌شود که یک حالت پیچیده به حالتی ساده‌تر تبدیل گردد.

## Slide 84: تشکیل سل (Sol)
در شیمی گاهی آب می‌تواند مولکولی را شکسته و به مولکول‌های ساده‌تری تبدیل کند.
به دسته‌ای از واکنش‌ها که در آن آب مولکولی را شکسته (بر اثر یک واکنش شیمیایی) و به مولکول‌های ساده‌تر تبدیل می‌کند هیدرولیز گفته می‌شود.

## Slide 85: تشکیل سل (Sol)
واکنش هیدرولیز چندان پیچیده نیست.
برای آغاز این فرآیند کمی آب به محیط واکنش افزوده می‌شود.
  در حالتی که محلول همگن در حلالی فاقد آب تهیه شده باشد.
حضور آب باعث خواهد شد تا واکنش هیدرولیز بر روی پیش ماده صورت گیرد.
با فعال شدن پیش ماده، ذرات اکسید فلزی گرد هم آمده و تشکیل ذرات ریز و جامدی می‌دهند که در حلال پراکنده هستند.
به چنین ترکیبی سل (به عنوان یک محصول میانی فرآیند) اطلاق می‌شود.

## Slide 86: تشکیل سل (Sol)

## Slide 87: تشکیل سل (Sol)
سل از کلمه انگلیسی Solution به معنای محلول گرفته شده است.
سل محلولی است کلوئیدی از واکنش دهنده‌های مختلف، (مثل پیش ماده‌ها، حلال، کاتالیزورهای اسیدی یا بازی و سایر افزودنی‌ها مورد نیاز) که قرار است در ادامه واکنش طی مراحل هیدرولیز و تراکم به ژل تبدیل شوند.
سل‌ها کمی با محلول‌های حقیقی متفاوت هستند.
  در محلول حقيقي جسم حل شونده به صورت اتم٬ مولكول و يا يون در حلال به طور يكنواخت پراكنده شده و اندازه ذرات از 1 nm تجاوز نمي‌كند.
  اگر اندازه ذرات بزرگتر از 100 nm باشد، به تدريج ته نشين مي‌شوند (مخلوط سوسپانسيونی).

## Slide 88: تشکیل سل (Sol)
اگر اندازه ذرات بين 1 تا حدود 100 متغير باشد، معمولا به صورت پراكنده در همه جاي مخلوط باقي مي‌ماند که به اين گونه مخلوط ها كلوييد مي‌گویند.
سل‌ها شامل ذرات بسیار ریز (کمتر از 100 nm ) پراکنده شده در فاز حلال هستند و محلول یا مخلوط کلوییدی را تشکیل می‌دهد.
سل را اینگونه می‌توان تعریف کرد:
" سل مخلوط جامد پراکنده شده در مایعی است که به علت کوچکی ذرات جامد قادر است برای مدت بسیار طولانی ( ماه‌ها ) پایدار بماند و ته نشین نشود. "

## Slide 89: تشکیل سل (Sol)
مهمترین نکته راجع به یک سل خوب و قابل قبول:
سل حاصل باید به گونه‌ای تهیه شود که برای ماه‌ها پایدار بوده و رسوب نکند.
به عبارت دیگر باید اندازه ذرات آنقدر کوچک باشد که حرکات براونی (Brownian Motion) ذرات بر نیروی جاذبه زمین غلبه کرده و ذرات ته نشین نشوند و برای مدت طولانی همگن باقی بمانند.
اگر سل حاصل دارای چنین ویژگی باشد می‌توان امیدوار بود تا محصولی همگن، خالص و با بازده بالا تولید شود.

## Slide 90: تشکیل ژل
به منظور تشکیل ژل:
محلول ساخته شده به نوعی تحریک می‌شود، تا ذرات ریز پراکنده شده، شروع به گردهمایی کنند.
میان ذرات معلق پراکنده شده در محلول سل، بر همکنش‌هایی (فیزیکی و شیمیایی) ایجاد می‌شود.
این ذرات به صورت واحدهایی متشکل از چند ده هزار مولکول کنار هم جمع شده و تشکیل یک مولکول سه بعدی بی نهایت بزرگ می‌دهند.

## Slide 91: تشکیل ژل
این مولکولهای سه بعدی نوعاً تمام حجم ظرف واکنش را به خود اختصاص می‌دهند.
این مولکول غول پیکر که دارای خلل و فرج بسیار فراوانی است تمام حلال را در درون خود به دام می‌اندازد و ژل خیس ( Wet Gel ) نام دارد.

## Slide 92: تشکیل ژل
برای تولید ژل خیس نیازمند تحریک محلول سل هستیم.
این تحریک می‌تواند با استفاده از معرف مناسب (آب خالص يا آب به همراه NaOH , HCl ) انجام شود.
مرحله تبدیل سل به ژل که توسط واکنشهایی موسوم به تراکم کنترل می‌شوند، یک واکنش بسپارش معدنی (Inorganic Polymerization) به شمار ‏می‌رود.
محصول نهایی شبکه اکسیدی حاوی خوشه‌های اکسید فلزی ‏M-O-M‏ است.‏

## Slide 93: تشکیل ژل

## Slide 94: تشکیل ژل
واکنش تراکم دقیقاً عکس واکنش هیدرولیز است.
در هیدرولیز مولکولی درشت با مصرف آب به اجزاء ساده‌تر تبدیل می‌شود.
در تراکم دو مولکول ساده به هم پیوسته و تشکیل مولکلول پیچیده‌تر می‌دهند.
در حاشیه این ترکیب شدن یک مولکول کوچک مثل آب آزاد می‌شود.
واکنش تراکمی: دو هیدروکسید ( یا هیدروکسید + آلکوکسید) فلزی (M-OR+HO-M) با هم ترکیب شده و اکسید فلزی(M-O- M) ایجاد کنند.

## Slide 95: تشکیل ژل
ژل در نهایت به شکل محلول ساخته می‌شود.
در مرحله بعد می‌بایست حلال از ژل جدا شود تا فرآیند تکمیل شود.
ژل‌ها انواع مختلفی دارند، که هر کدام خصوصیات و کاربردهای مخصوص به خود را دارند.
اسامی، ویژگی‌ها و کاربردهای ژلها بسته به موارد زیر متفاوت خواهد بود:
نوع حلال مورد استفاده
نوع روش خشک کردن

## Slide 96: نتیجه گیری
روش سل ژل، روش ارزان و قابل دسترس برای تولید در حجم صنعتی است.
در این روش...
یک محلول سل شفاف و پایدار ساخته می‌شود.
طی فرآیند هیدرولیز به ژل تبدیل می‌شود.
در پی تراکم به محصول ژل خیس می‌رسیم.
با یکی از روشهایی که برای خشک کردن ژل خیس وجود دارد، ژل را خشک کرده و به محصول نهایی که یک ساختار جامد متخلخل است، می‌رسیم.
نحوه خشک کردن بستگی مستقیم به نوع محصول و ویژگی‌های آن دارد.